## Slide 1: Robot aspirateur autonome
PROJET ROS 2 · IMT MINES ALÈS
Planifier sur une carte aide-t-il vraiment à mieux aspirer ?
A · au hasard
contre
B · planifié
Maxime COQUET
Notes: Maxime

## Slide 2: Notre fil : du problème à la réponse
SOMMAIRE
1
Le problème
Couvrir une pièce. Ce qui existe.
2
Notre solution
Deux stratégies, un même juge.
3
Simulation
A, puis B, puis conclusion.
4
Robot réel
A, puis B, puis conclusion.
5
Jumeau numérique
Pourquoi, A, puis B.
6
Conclusion
Limites, réponse, suite.
2 / 22
Notes: Maxime

## Slide 3: Passer partout, sans rien oublier
1 · LE PROBLÈME
Un robot aspirateur doit couvrir toute la surface libre d'une pièce : c'est le problème de couverture complète : CCPP, Complete Coverage Path Planning.
Notre hypothèse : un robot qui planifie sur une carte couvre plus vite qu'un robot qui roule au hasard.
3 / 22

## Slide 4: Cinq idées connues, deux testées
1 · LE PROBLÈME · CE QUI EXISTE
Approche | Idée | Notre choix, et pourquoi
Aléatoire (Roomba) | Avancer, tourner au hasard devant un obstacle | Retenue (A) : simple, sans carte, la référence à battre
Spirale | Tourner en cercles de plus en plus grands | Non : chaque obstacle casse la spirale, la pièce a 9 piliers
Boustrophédon (Choset) | Allers-retours en lignes parallèles, comme un laboureur | Retenue (B) : méthode classique avec carte, faisable en 3 jours
Arbre couvrant (Gabriely, Rimon) | Découper en grandes cases, en faire le tour en suivant un arbre | Non : beaucoup de virages, plus long à coder
opennav_coverage (Nav2) | Module de couverture tout fait pour Nav2 | Non : prévu pour des champs agricoles, version ROS 2 Humble incertaine
4 / 22

## Slide 5: Deux stratégies simples
2 · NOTRE SOLUTION · ALGORIGRAMMES
A · au hasard
Avancer
Obstacle devant ?
Tourner d'un angle au hasard
Voie libre → avancer
B · planifié
1. Lire la carte : libre ou obstacle
2. Garder une marge de 20 cm aux murs
3. Garder la zone reliée au départ
4. Tracer des lignes tous les 18 cm
5. Points de passage aux bouts
5 / 22

## Slide 6: A : le robot réagit à son LiDAR, sans carte
2 · NOTRE SOLUTION · SCHÉMA A
aspi_random.launch.py
TurtleBot3
LiDAR + roues
/scan
/cmd_vel
random_walker
Lit les distances. Obstacle devant → tourne au hasard. Sinon → avance.
map_server
/map
coverage_tracker
/coverage_status
Rectangle = nœud · pilule = topic · flèche = sens des messages · cadre pointillé = tout ce que lance aspi_random.launch.py (avec RViz et une TF map→odom fixe)
6 / 22

## Slide 7: B : on planifie sur la carte, Nav2 conduit
2 · NOTRE SOLUTION · SCHÉMA B
aspi_planned.launch.py
map_server
/map
coverage_planner
/coverage_path
coverage_executor
Nav2
+ AMCL
/cmd_vel
/scan
TurtleBot3
LiDAR + roues
action Nav2 : « suis ces points de passage »
coverage_tracker
/coverage_status
Cadre pointillé = tout ce que lance aspi_planned.launch.py (avec RViz). Sur le robot réel, un autre launch remplace executor + Nav2 par notre suiveur.
7 / 22

## Slide 8: Simulation : une pièce de 5,5 × 5 m à 9 piliers
3 · SIMULATION · LE TERRAIN
Dans Gazebo : le robot, son LiDAR (rayons bleus) et la pièce turtlebot3_world.
Sur la carte : en beige la zone à couvrir, en bleu le plan de B.
● départ.
Plan complet de B : 92 m de trajet.
10 min à 0,15 m/s : 90 m au plus.
Même un robot parfait ne finit pas le plan.
8 / 22

## Slide 9: A : il couvre au hasard, et repasse souvent
3 · SIMULATION · STRATÉGIE A
RViz, fin d'un essai : rose = couvert, gris clair = oublié
Couvert en 10 min
52 %
moyenne de 6 essais (43 à 60 %)
Obstacles frôlés
≈ 27
par essai
Il roule tout le temps, mais rien ne lui dit où il est déjà passé : il retraverse ses traces et laisse des zones entières.
Assez régulier : les 6 essais vont de 43 % à 60 %.
9 / 22 · capture de l'essai n°6 · couche « coverage_map » publiée par notre nœud de mesure

## Slide 10: B : en bandes régulières… quand Nav2 ne se bloque pas
3 · SIMULATION · STRATÉGIE B
Réussi : 62 %, le haut reste à faire
Bloqué : 22 %, arrêté près d'un pilier
Réussis
55 à 62 %
3 essais sur 7
Bloqués
13 à 22 %
4 essais sur 7
10 / 22 · captures RViz · vert = plan de B · rose = couvert

## Slide 11: En simulation : le plan est bon, Nav2 le freine
3 · SIMULATION · CONCLUSION
1. Quand il réussit, B passe devant A après 7 min : 59 % contre 52 %.
2. Dans le meilleur des cas, B couvrirait 76 % s'il suivait son plan sans s'arrêter. Il fait 60 % : Nav2 perd du temps en arrêts et en rotations.
3. 4 essais sur 7 bloqués, toujours dans Nav2, le programme qui conduit le robot de point en point.
11 / 22

## Slide 12: Le terrain réel : une zone en carton de 1,6 m²
4 · ROBOT RÉEL · LE TERRAIN
La carte et le plan de B : 7 lignes, donc 14 points de passage (les deux bouts de chaque ligne).
RViz pendant l'essai : le LiDAR (rouge) est tourné par rapport aux murs : la position du robot, estimée par les roues seules, a dérivé en angle.
12 / 22
La zone en carton : 1,6 m², murs surlignés en rouge, et le robot.
Notes: Maxime

## Slide 13: A sur le vrai robot : plafonne vers 74 %
4 · ROBOT RÉEL · STRATÉGIE A
En 5 min
73 et 75 %
80 % jamais atteint · 20 m roulés
Les plateaux : il roule sans rien gagner. Il repasse où il est passé, ou longe les murs.
13 / 22
Notes: Maxime

## Slide 14: Sur le vrai robot, Nav2 ne fait pas rouler le robot
4 · ROBOT RÉEL · STRATÉGIE B · LE PROBLÈME
Comment Nav2 sait où est le robot
1. Le LiDAR mesure les distances aux murs.
2. AMCL compare ces mesures à la carte et en déduit la position du robot.
3. Nav2 utilise cette position pour décider où aller et à quelle vitesse.
Ce qui n'allait pas
La position donnée par AMCL arrivait à Nav2 avec 27 s de retard : Nav2 croyait le robot là où il était 27 s plus tôt.
Résultat : Nav2 disait « arrivé » alors que le robot n'avait pas bougé (vérifié avec les roues).
Tenté : horloge du robot recalée, Wi-Fi vérifié, Nav2 réglé. Cause exacte non trouvée.
14 / 22

## Slide 15: Notre solution : un suiveur simple
4 · ROBOT RÉEL · STRATÉGIE B · NOTRE SOLUTION
aspi_real_follow.launch.py
coverage_planner
/coverage_path
coverage_follower
/cmd_vel
Robot
C'est quoi ?
Un nœud ROS. Il reçoit les points du plan et commande directement les roues.
Il n'utilise ni AMCL ni Nav2 : la position vient des roues seules.
Écarts possibles : pas d'évitement d'obstacle (il s'arrête), position qui dérive, point sauté après 40 s. Et ce n'est pas le même conducteur qu'en simulation.
Point suivant du plan
Mal orienté (> 20°) ? → tourner sur place
Sinon → avancer en corrigeant le cap
À moins de 8 cm → point suivant
15 / 22 · même planner, même plan qu'en simulation · seul le conducteur change
Notes: Maxime

## Slide 16: B avec le suiveur : 80 % en 2 min, trajet fini
4 · ROBOT RÉEL · STRATÉGIE B · RÉSULTAT
Trajet fini en 2,5 min
98 et 96,5 %
80 % en 125 et 134 s
16 / 22
Notes: Maxime

## Slide 17: Sur le vrai robot, B fait mieux, à confirmer
4 · ROBOT RÉEL · CONCLUSION
B : 80 % en 2 min avec 10 m. A : jamais, avec 20 m.
Pourquoi plus net qu'en simulation ? La zone est petite : le plan se finit en 2,5 min, et le suiveur ne perd pas de temps comme Nav2.
Résultat discutable : 2 essais seulement, une petite zone, et une position estimée par les roues sans recalage par le LiDAR.
17 / 22 · trait = moyenne des 2 essais · bande colorée = écart entre les 2 essais
Notes: Maxime

## Slide 18: Rejouer la zone réelle dans Gazebo
5 · JUMEAU NUMÉRIQUE · POURQUOI
la zone réelle reproduite, stratégie A.
Pourquoi : vérifier les résultats réels dans un monde où la position est parfaite.
Comment : chaque mur de la carte réelle devient un bloc dans Gazebo.
Mêmes programmes, mêmes réglages, même départ.
18 / 22

## Slide 19: A : même distance, mais il couvre plus dans Gazebo
5 · JUMEAU NUMÉRIQUE · STRATÉGIE A
En 5 min
83 % jumeau
74 % réel
En réel, A longeait les murs, dans la bande non comptée, et sa position dérivait.
19 / 22

## Slide 20: B : le suiveur confirme, Nav2 bloque encore
5 · JUMEAU NUMÉRIQUE · STRATÉGIE B ET CONCLUSION
Suiveur : 93 % dans le jumeau, 98 % en réel, 10 m dans les deux.
Nav2 se bloque à 68 % contre un mur en biais : la zone étroite le gêne aussi.
Conclusion : le résultat réel de B ne semble pas dû à l'odométrie.
20 / 22

## Slide 21: Ce que nos mesures ne prouvent pas
6 · CONCLUSION · LIMITES
Peu d'essais
6 + 7 en simulation, 2 + 2 en réel. Une seule pièce en simulation, une seule zone en réel.
Position du robot réel
Estimée par les roues seules, sans recalage par le LiDAR : elle se décale un peu à chaque virage.
Bords non nettoyés
B reste à 20 cm des murs. Bande exclue de la mesure, pour A comme pour B.
B pas toujours fiable
Simulation : 4 essais sur 7 bloqués. Réel : 1 incident sur 3.
21 / 22

## Slide 22: Prochaines étapes vers un produit
6 · CONCLUSION GÉNÉRALE
1. Corriger notre mesure : ignorer les positions impossibles
2. Recaler la position avec le LiDAR
3. Moins de rotations sur place
4. Un tour le long des murs à la fin
Chaque étape : 0,5 à 1 jour, avec sa mesure de succès.
RÉPONSE À LA QUESTION
Oui, planifier aide : sur le vrai robot, 80 % en 2 min contre jamais.
À une condition : un conducteur fiable. Nav2 a été notre maillon faible.
22 / 22
Notes: Maxime

## Slide 23: Annexes
POUR LES QUESTIONS
A1 · Algorigramme de la stratégie A (random_walker)
A2 · Algorigramme du planner B (coverage_planner)
A3 · Algorigramme du suiveur (robot réel)
A4 · Algorigramme de la mesure (coverage_tracker)
A5 · Bugs et leçons
A6 · Références

## Slide 24: Annexes
POUR LES QUESTIONS
A1 · Algorigramme de la stratégie A (random_walker)
A2 · Algorigramme du planner B (coverage_planner)
A3 · Algorigramme du suiveur (robot réel)
A4 · Algorigramme de la mesure (coverage_tracker)
A5 · Bugs et leçons
A6 · rqt_graph de A
A7 · rqt_graph de B
Notes: Ne pas présenter. Ces slides servent à répondre aux questions du jury : aller directement à la bonne annexe.

## Slide 25: Stratégie A : décider 10 fois par seconde
ANNEXE A1 · ALGORIGRAMME DU RANDOM_WALKER
Toutes les 0,1 s
◆ Un scan LiDAR a-t-il été reçu ?
non
Vitesse nulle
oui
◆ En train de tourner, et angle pas encore atteint ?
oui
Continuer à tourner
non
◆ Obstacle à moins de 25 cm devant (±30°) ?
oui
Tirer un angle de 90 à 180°, gauche ou droite, et tourner
non
Avancer tout droit à 0,15 m/s
Annexe A1

## Slide 26: Stratégie B : de la carte au trajet
ANNEXE A2 · ALGORIGRAMME DU COVERAGE_PLANNER
Carte /map reçue (cases de 5 cm)
Libre si occupation < 50, sinon obstacle ; inconnu = obstacle
Érosion : une case reste libre si tout le disque de 20 cm autour est libre
◆ La case de départ est-elle encore libre ?
non
Prendre la case libre la plus proche
Parcours en largeur depuis le départ : la zone reliée est la zone à couvrir
Lignes horizontales toutes les 20 cm, du bas vers le haut
Sur chaque ligne : segments libres, garder leurs deux bouts, sens alterné
Publier la liste de points sur /coverage_path
Annexe A2 · colonne de gauche puis colonne de droite · la même zone à couvrir sert au nœud de mesure

## Slide 27: Le suiveur : tourner puis avancer
ANNEXE A3 · ALGORIGRAMME DU COVERAGE_FOLLOWER (ROBOT RÉEL)
Toutes les 0,1 s
◆ LiDAR et position reçus depuis moins de 1 s ?
non
Arrêt (vitesse nulle)
oui
◆ Plus de 40 s sur ce point ?
oui
Sauter ce point
non
◆ À moins de 8 cm du point ?
oui
Passer au point suivant
non
◆ Écart de cap de plus de 20° ?
oui
Tourner sur place vers le point
non
◆ Obstacle à moins de 15 cm devant ?
oui
Pause (ne pas avancer)
non
Avancer à 0,10 m/s en corrigeant le cap
Annexe A3 · position par la TF map → base_footprint (odométrie seule sur le robot réel)

## Slide 28: La mesure : la même pour A et pour B
ANNEXE A4 · ALGORIGRAMME DU COVERAGE_TRACKER
Toutes les 0,1 s
◆ Position du robot connue (TF map → base_footprint) ?
non
Attendre
oui
◆ Le robot a-t-il bougé de plus de 1 cm depuis le départ ?
non
Mesure pas encore commencée
oui
Ajouter le déplacement à la distance parcourue
Marquer couvertes les cases à moins de 10 cm du robot, dans la zone à couvrir
Chaque seconde : % = couvertes / à couvrir → /coverage_status, /coverage_map, CSV
Annexe A4

## Slide 29: Ce qui a mal marché, et ce qu'on en retient
ANNEXE A5 · BUGS ET LEÇONS
Le robot était mal placé sur la carte
Décalé de 2 m : la mesure ne comptait presque rien. Leçon : vérifier chaque hypothèse par une mesure.
Simulation accélérée trompeuse pour B
Bon % final, mais le robot sautait des points. Leçon : juger sur plusieurs critères.
Programme qui ne s'arrêtait jamais
4,8 Go de mémoire occupés. Leçon : toute attente doit avoir une sortie.
Nav2 qui se bloque (B)
4 essais sur 7, cause non trouvée. Leçon : garder les mauvais essais, la fiabilité compte.
Horloge du vrai robot fausse
Messages rejetés, essais figés. Leçon : vérifier l'heure avant chaque séance.
Notre mesure acceptait l'impossible
465 m « roulés » en 10 min. Leçon : rejeter les sauts de position.
Annexe A5

## Slide 30: Sources
ANNEXE A6 · RÉFÉRENCES
E. Galceran, M. Carreras, « A survey on coverage path planning for robotics », Robotics and Autonomous Systems, 61(12), 2013.
H. Choset, « Coverage for robotics – A survey of recent results », Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 31, 2001.
J. Jones, « Robots at the tipping point: the road to iRobot Roomba », IEEE Robotics & Automation Magazine, 13(1), 2006.
H. Choset, P. Pignon, « Coverage path planning: the boustrophedon cellular decomposition », Field and Service Robotics, 1997.
Y. Gabriely, E. Rimon, « Spanning-tree based coverage of continuous areas by a mobile robot », AMAI 31, 2001 et ICRA 2001.
Open Navigation, opennav_coverage (Nav2), github.com/open-navigation/opennav_coverage ; G. Mier et al., « Fields2Cover », IEEE RA-L, 2023.
ROBOTIS, documentation TurtleBot3 (SLAM et navigation), docs.robotis.com.
Annexe A6

## Slide 31: Stratégie A en marche : nos nœuds et leurs topics
ANNEXE A6 · RQT_GRAPH DE LA STRATÉGIE A
Annexe A6 · graphe produit par rqt_graph
Notes: À montrer si le jury demande la preuve que le schéma de la slide 6 correspond au système réel. Ce graphe a été produit avec le code de rqt_graph pendant qu'un essai A tournait, puis allégé : nous avons masqué les nœuds qui ne sont pas les nôtres (Gazebo, map_server, robot_state_publisher, gestion du cycle de vie). On retrouve exactement nos flux : random_walker lit /scan et publie /cmd_vel ; coverage_tracker lit /scan, /tf (position du robot) et /map, et publie /coverage_status et /coverage_map. Les topics /scan, /tf et /map sont publiés par Gazebo, robot_state_publisher et map_server, masqués ici ; /cmd_vel est lu par les roues simulées.

## Slide 32: Stratégie B en marche : nos nœuds et leurs topics
ANNEXE A7 · RQT_GRAPH DE LA STRATÉGIE B
Pointillés bleus = action Nav2 appelée par coverage_executor. Les nœuds de Nav2, AMCL et Gazebo sont masqués. Correspond au schéma de la slide 7.
Annexe A7 · graphe produit par rqt_graph
Notes: À montrer pour la slide 7. Graphe produit avec le code de rqt_graph pendant un essai B en simulation, puis allégé : nœuds de Nav2, AMCL, Gazebo et map_server masqués. coverage_planner lit /map et publie /coverage_path. coverage_executor lit /coverage_path, mais aussi /amcl_pose et /odom (pour vérifier que le robot bouge), publie /initialpose (la position de départ donnée à AMCL) et appelle l'action follow_waypoints de Nav2. Remarque honnête : l'outil BasicNavigator de Nav2 ouvre aussi des clients vers d'autres actions (navigate_to_pose, spin, backup...) qu'il n'utilise pas ; nous les avons masquées pour la lisibilité. coverage_tracker : même nœud et mêmes topics que pour A.